## Slide 1: 汇编指令简介
教师：史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 汇编指令简介
一、整数算术指令
二、布尔和比较指令
三、字符串指令

## Slide 3: 一、整数算术指令
加、减、乘、除
如何使用移位和循环移位指令移动数字的若干位？
为什么计算机能实现大整数的加减法？
编译器如何将复杂的表达式分解并翻译成独立的机器语言指令的？
在将表达式翻译成汇编语言的时候如何使用运算符优先级和寄存器优化规则？

## Slide 4: 一、整数算术指令
数据传送、加减指令
移位和循环移位指令
移位和循环移位的应用
乘法和除法指令
扩展加法和减法
十进制调整指令

## Slide 5: 1.1 数据传送、加减指令
MOV指令
MOVZXX指令
MOVSXX指令
LAHF指令
SAHF指令
XCHG指令

## Slide 6: LAHF、SAHF指令
LAHF（load status flags into AH）
  将EFLAGS寄存器的低字节拷贝至AH，被拷贝的标志包括：符号标志SF、零标志ZF、辅助进位标志AC、奇偶标志PF和进位标志CF。
SAHF（store AH into status flags ）
  拷贝AH寄存器的值至EFLAGS的低字节
  用如下指令恢复刚才保存在变量中的标志:
.data
saveflags : .byte 0
.code
lahf
mov %ah，saveflags
……
mov saveflags, %ah
sahf

## Slide 7: XCHG指令
XCHG指令:交换两个操作数的内容
xchg reg，reg
xchg reg，mem
xchg mem，reg
  操作数规则遵循与 MOV同样的规则。
xchg %ax , % bx
xchg %ah , %al
xchg var1 , %bx
xchg %eax, %ebx
mov var1, %ax
xchg %ax , var2
mov %ax, var1
交换两个内存操作数需使用寄存器

## Slide 8: 加法和减法指令
INC、DEC
ADD
SUB
ADC
SBB
NEG

## Slide 9: INC和DEC指令
INC (DEC)指令从操作数中加1(减1)
inc reg/mem
dec reg/mem
不影响CF!
.data
varx: .int 0x1234
.text
incw varx
decw varx
incl varx
decl varx
inc %eax
dec %rbx

## Slide 10: ADD指令和SUB指令
ADD
指令将同尺寸的源操作数和目的操作数相加。
add源操作数, 目的操作数
  加法操作并不改变源操作数，结果存储在目的操作数中。
  影响的标志：进位标志CF、零标志ZF、符号标志SF、溢出标志OF、辅助进位标志AF和奇偶标志PF(结果低8位中，数值1 的个数是否为偶数)。

## Slide 11: ADD指令和SUB指令
例如：
.data
var1: .int 0x10000
var2: .int 0x20000
.text
mov var1, % eax
add var2, %eax,
; eax=30000h,var1=10000h,var2=20000h
; CF=0,SF=0,ZF=0,OF=0

## Slide 12: ADD指令和SUB指令
SUB
将源操作数从目的操作数中减掉。
sub 源操作数, 目的操作数
  影响的标志：CF、ZF、SF、OF、AF和PF。
  .data
  var1 : .int 0x30000
  var2 : .int 0x10000
  .text
  mov var1, %eax
  sub var2, %eax
  ; eax=20000h CF=0,SF=0,ZF=0,OF=0

## Slide 13: ADC、SBB
ADC 带进位的加法
ADC src, dst
src+dst+CF  dst
SBB 带借位的减法
SBB src, dst
dst-src-CF  dst
# example of using the ADC instruction
.section .data
data1: .quad 7252051615
data2: .quad 5732348928
output: .asciz "The result is %qd\n“
.section .text
.globl _start
_start:
movl data1, %ebx
movl data1+4, %eax
movl data2, %edx
movl data2+4, %ecx
addl %ebx, %edx
adcl %eax, %ecx
pushl %ecx
pushl %edx
push $output
call printf
addl $12, %esp
pushl $0
call exit

## Slide 14: NEG指令
NEG
将数字转换为对应的二进制补码,从而求得其相反数。
影响的标志位同ADD指令。
neg reg
neg mem

## Slide 15: 加减运算示例
;Rval＝－Xval ＋（Yval－Zval）
  .data
  Rval: .int 0
  Xval: .int 26
  Yval: .int 30
  Zval: .int 40
  .text
  mov Xval ,%eax
  neg %eax
  mov Yval, %ebx
  sub Zval, %ebx
  add %ebx, %eax
  mov %eax,Rval #eax=0xff ff ff dc Rval=-36

## Slide 16: 1.2 移位和循环移位指令
SHL/SHR：逻辑左/右移位
SAL/SAR：算术左/右移位
ROL/ROR：循环左/右移位
RCL/RCR：带进位CF的循环左/右移位
SHLD/SHRD：双精度左/右移位

## Slide 17: 1.2.1 SHL指令
SHL（Shift left）：对目的操作数执行逻辑左移操作，低位填0，移出的最高位送CF
SHL 移位位数, 目的操作数
格式：SHL imm8/CL , reg/mem
0
CF
mov $0x8f, %bl
shl $1, %bl
快速乘法：
左移n位等价于乘以2n

## Slide 18: 1.2.2 SHR指令
SHR（shift right）：对目的操作数执行逻辑右移操作，移出的数据位以0填充，最低位被送到CF中
SHR 移位位数, 目的操作数
格式：SHR imm8/CL, reg/mem
0
CF
mov $0xd0, %al
shr $1, %al
无符号数快速除法：
右移n位等价于除以2n

## Slide 19: 1.2.3 SAL和SAR指令
SAL指令与SHL指令等价；
SAR指令：用最高位填充空出的位，最低位拷贝至CF
CF

## Slide 20: 1.2.3 SAL和SAR指令
比较SAR与SHR：
MOV $0xF0, %AL
SAR $1, %AL
MOV $0xF0, %AL
SHR $1, %AL
快速除法（有符号）

## Slide 21: 1.2.4 ROL指令
ROL（rotate left）指令向左移动，并将最高位同时拷贝到CF和最低位中；
CF

## Slide 22: 1.2.4 ROL指令
MOV $0x40, %AL
ROL $1, %AL,
ROL $1, %AL
ROL $1, %AL
MOV $0x26, %AL
ROL $4, %AL
交换一个字节的高4位和低4位！

## Slide 23: 1.2.5 ROR指令
ROR（rotate right）指令向右移动，并将最低位同时拷贝到CF和最高位中；
MOV $1, %AL
ROR $1, %AL
ROR $1, %AL
CF

## Slide 24: 1.2.6 RCL和RCR指令
RCL（rotate carry left）指令按位左移，并将CF拷贝到最低有效位，然后将最高有效位拷贝至CF中；
CLC
MOV $0x88, %BL
RCL $1, %BL
RCL $1, %BL
.data
testval: .byte 0x6a
shrb $1, testval
jc quit
rclb $1, testval
CF

## Slide 25: 1.2.6 RCL和RCR指令
RCR（rotate carry right）指令按位右移，并将CF拷贝到最高有效位，然后将最低有效位拷贝至CF中；
STC
MOV $0x10, %AH
RCR $1, %AH
shr/shl/sal/sar/rol/ror/rcl/rcr %rax #移动1位
CF

## Slide 26: 1.2.7 SHLD/SHRD指令
SHLD (shift left double) 双精度左移
将目的操作数左移指定的位数；左移空出来的位用源操作数的高位来填充。
SHLD 移位位数，源操作数，目的操作数
CF
源操作数
目的操作数

## Slide 27: 1.2.7 SHLD/SHRD指令
SHRD (shift right double) 双精度右移
将目的操作数右移指定的位数；右移空出来的位用源操作数的低位来填充。
SHRD 目的操作数，源操作数，移位位数
CF
源操作数
目的操作数

## Slide 28: 1.2.7 SHLD/SHRD指令
指令格式：
SHLD/SHRD imm8/CL, reg16, reg16
SHLD/SHRD imm8/CL, reg32, reg32
SHLD/SHRD imm8/CL, reg64, reg64
SHLD/SHRD imm8/CL , reg16, mem16
SHLD/SHRD imm8/CL , reg32, mem32
SHLD/SHRD imm8/CL , reg64, mem64
注意：第二个操作数必须是寄存器，不能是mem

## Slide 29: 1.2.7 SHLD/SHRD指令的例子
#varx: .int 0x12
mov $0x12345678, %eax # eax = 0x12345678
mov $0x98765432,%ecx #
shld $4, %ecx,%eax # eax = 0x23456789
shrd $4,%ecx,%eax # eax = 0x22345678
mov $4,%cl
movl $0x01234567,varx # varx =0x01234567
shrd %cl,%eax,varx # varx =0x80123456

## Slide 30: 移位指令汇总
移位类型 | 左移 | 右移
逻辑移位 | SHL | SHR
算术移位 | SAL | SAR
循环移位 | ROL | ROR
带进位循环移位 | RCL | RCR
双精度移位 | SHLD | SHRD
所有指令都影响CF和OF
CF
CF
CF
CF
0
CF
0
CF
0
CF
CF
CF
目的操作数 源操作数
源操作数 目的操作数 CF

## Slide 31: 1.3 移位和循环移位的应用
多双字移位
二进制乘法
显示二进制位
分离位串

## Slide 32: 数组移位：右移1位(intel 格式)
.data
arraysize = 10
array dword arraysize dup(76543210h)
.code
main PROC
mov esi, (arraysize-1)*(type array)
mov ecx, arraysize
clc
lahf
L:
sahf
rcr array[esi],1
lahf
sub esi,type array
loop L
exit
main ENDP
END main
将上述intel格式代码改写成ATT格式！

## Slide 33: 二进制乘法
为了应用SHL，将任意二进制乘数分解成2的幂的和：
  X* 36 = X * 32 + X * 4
  = X * 25 + X * 22
X、Y是word或dword类型，分别如何实现X*Y？

## Slide 34: 分离位串
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
DH
DL
年(9~15)
月(5~8)
日(0~4)
将要提取的位移位到寄存器的最低部分
清除不相关的位。

## Slide 35: 1.4 乘法和除法指令
无符号乘法指令MUL
有符号乘法指令IMUL
无符号除法指令DIV
有符号整数除法指令IDIV
算术表达式的实现

## Slide 36: MUL指令
MUL指令：无符号乘法指令、单操作数
指令格式：MUL r/m8 ;AX = AL * r/m8
        MUL r/m16 ;DX:AX = AX* r/m16
        MUL r/m32 ;EDX:EAX = EAX*r/m32
        MUL r/m32 ;RDX:RAX = RAX*r/m64
被乘数、积由乘数隐含指定：
乘数 | 被乘数 | 积
r/m8 | AL | AX
r/m16 | AX | DX:AX
r/m32 | EAX | EDX:EAX
r/m64 | RAX | RDX:RAX
  如果积的高半部分不为0，则CF=OF=1
  操作数不可以是立即数！

## Slide 37: MUL指令
mov $0x5,%al
mov $0x20,%bl
mul %bl
被乘数是AL，乘积被放入AX中
根据乘积中高半部分是否为0，设置或清除CF位和OF位
处理无符号数，只需关心CF标志位
AX= 0x00A0
CF = 0、OF=0

## Slide 38: MUL指令
.data
val1：.short 0x2000
val2：.short 0x0100
.text
mov val1, %ax
mulw val2
被乘数是AX，乘积被放入DX：AX中；
根据乘积中高半部分是否为0，设置或清除CF位和OF位；
处理无符号数，只需关心CF标志位。
AX=0x0000
DX=0x0020
CF = 1、OF=1

## Slide 39: MUL指令
mov 0x12345, %eax
mov 0x1000,%ebx
mul %ebx
被乘数是EAX，乘积被放入EDX：EAX中；
根据乘积中高半部分是否为0，设置或清除CF位和OF位；
因为处理的是无符号数，所以只关心CF标志位；
EAX = 0x12345000
EDX = 0x00000000
CF = 0 OF=0

## Slide 40: IMUL指令
IMUL指令：有符号乘法指令
    IMUL指令的单操作数格式
  IMUL r/m8 ;AX = AL*r/m8 byte
  IMUL r/m16 ;DX:AX = AX*r/m16 word
  IMUL r/m32 ;EDX:EAX=EAX* r/m32 double word
  IMUL r/m64 ;RDX:RAX=RAX* r/m64 double word
  操作数不可以是立即数！
  有效位进位到结果的上半部分（低半部分全是数值位），CF 与 OF 标志设置为 1

## Slide 41: IMUL指令的多操作数形式
IMUL指令的多操作数格式
  双操作数：2个操作数的积保存到第2个操作数
    IMUL r16/m16/imm8/imm16, r16
    IMUL r32/m32/imm8/imm32, r32
  三操作数：前2个操作数的积保存到第3个操作数
  IMUL imm8/16, r16/m16， r16
  IMUL imm8/32, r32/m32， r32
第三个操作数必须是寄存器
会根据目的操作数的大小裁减乘积
如果有效位丢失，则设置CF和OF
需要检查CF、OF，以防结果溢出

## Slide 42: IMUL指令
mov $48,%al
mov $4, %bl
imul %bl
被乘数是AL，乘积被放入AX中
根据乘积中高半部分是不是低半部分的扩展，设置或清除CF位和OF位
因为处理的是有符号数，所以关心OF标志位
AX=0x00C0
OF = 1
mov $-4,%al
mov $ 4,%bl
imul %bl
AX=0xFFF0
OF = 0

## Slide 43: IMUL指令
mov $-16,%ax
mov $2,%bx
imul %ax,%bx
被乘数是BX，乘积被放入BX中
根据乘积中的有效位是否被裁减，设置或清除CF位和OF位
因为处理的是有符号数，所以关心OF标志位
BX=-32
OF = 0
mov $-32000, %ax
imul $2,%ax
AX=0x0600
OF = 1

## Slide 44: DIV指令
DIV指令：无符号除法指令
  单操作数指令
  执行8、16、32、64位无符号除法
  被除数、商以及余数都由除数的大小决定：
除数 | 被除数 | 商 | 余数
r/m8 | AX | AL | AH
r/m16 | DX:AX | AX | DX
r/m32 | EDX:EAX | EAX | EDX
r/m64 | RDX:RAX | RAX | RDX
Notes: X86-64的程序才能使用64位除法

## Slide 45: DIV指令
mov $0x0083,%ax
mov $2, %bl
div %bl
除数是8位的，那么被除数就应该放入16位的AX中
商被放入AL中，余数被放入AH中
AL = 0x41
AH = 0x01

## Slide 46: DIV指令
mov $0,%dx
mov $0x8003,%ax
mov $0x100, %cx
div %cx
除数是16位时，那么被除数的高16位放入DX中，低16位放入AX中
商被放入AX中，余数被放入DX中
AX = 0x0080
DX = 0x0003

## Slide 47: DIV指令
.data
dividend： .quad 0x80030020h
divisor： .int 0x100h
.text
mov dividend+4,%edx
mov dividend, %eax
divl divisor
EAX = 0x800300
EDX = 0x20

## Slide 48: 有符号数除法
IDIV指令
CBW、CWD、CDQ、CQO指令
除法溢出

## Slide 49: IDIV指令、整数符号扩展指令
IDIV指令：有符号除法指令，指令格式同DIV，但需要对被除数的符号进行扩展：
  当执行8位除法指令前必须把AL中的被除数符号扩展到AH中（用CBW指令）；
  当执行16位除法指令前必须把AX中的被除数符号扩展到DX中（用CWD指令 ） ；
  当执行32位除法指令前必须把EAX中的被除数符号扩展到EDX中（用CDQ指令 ）；
  64位除法？用CQO指令

## Slide 50: 整数符号扩展指令
CBW、CWD、CDQ 、CQO指令
  用于整数符号扩展：
  CBW:将AL中的符号位扩展到AH中
  CWD:将AX中的符号位扩展到DX中
  CDQ:将EAX中的符号位扩展到EDX中
  CQO :将RAX中的符号位扩展到RDX中

## Slide 51: 8位有符号除法
.data
byteVal: .byte -48
.text
movb byteVal, %al
cbw
mov $5,%bl
idiv %bl
必须将被除数的符号位从AL扩展到AH
商被放入AL中，余数被放入AH中
AL = 0xF7 =-9
AH = 0xFD = -3

## Slide 52: 16位有符号除法
.data
wordVal: .short -5000
.text
mov wordVal, %ax
cwd
mov $256, %bx
idiv %bx
必须将被除数的符号位从AX扩展到DX
商被放入AX中，余数被放入DX中
AX = FFEDH = -19
DX = FF78H = -136

## Slide 53: 32位有符号除法
.data
Val: .int -5000
.text
movl Val, %eax
cdq
mov $256, % ebx
idiv %ebx
必须将被除数的符号位从EAX扩展到EDX
商被放入EAX中，余数被放入EDX中
EAX = 0xFFFFFFED= -19
EDX = 0xFFFFFF78 = -136

## Slide 54
.data
byteVal: .byte -65
wordVal: .int -65
dwordVal: .int -65
.text
mov $14, %ecx
mov byteVal, %al
cbw
idiv %ch
mov wordVal, %ax
cwd
idiv %cx
mov dwordVal, %eax
cdq
idiv %ecx

## Slide 55: 除法溢出
  DIV/IDIV执行后，所有算术状态标志均不确定！
  除法的商太大，目的操作数无法容纳除法溢出；
除法溢出 CPU触发 中断，终止程序运行。
  mov $0x1000 , %ax
  mov $0x10,%bl
  div %bl # AL 无法容纳结果100h
  除0运算。
  如何防止？
  用更多位数的除法、检查除数确定不为0

## Slide 56: 算术表达式的实现
下列内存操作数均为32位整数：
var4 = (var1 + var2) * var3
var4 = (var1 * 5) / (var2 – 3)
var4 = (var1 * -5) / (-var2 % var3)

## Slide 57: 1.6 ASCII和非压缩十进制调整指令
十进制数调整指令对二进制运算的结果进行十进制调整，以得到十进制的运算结果
分成非压缩BCD码和压缩BCD码调整
压缩BCD码就是通常的8421码；它用4个二进制位表示一个十进制位，一个字节可以表示两个十进制位，即00~99
非压缩BCD码用8个二进制位表示一个十进制位，只用低4个二进制位表示一个十进制位0~9，高4位任意，通常默认为0

## Slide 58: BCD码（Binary Coded Decimal）
二进制编码的十进制数：一位十进制数用4位二进制编码来表示
压缩BCD码和非压缩BCD码的调整运算
    真值 8 64 96
    二进制编码 0x08 0x40 0x60
    压缩BCD码 0x08 0x64 0x96
    非压缩BCD码 0x08 0x0604 0x0906

## Slide 59: 非压缩BCD码加法调整指令——AAA
AAA(ASCII adjust after addition)
  操作内容：
  AL ← 将AL中的加法和调整为非压缩的BCD码(AL高4位清0)；
  AH ← AH + 调整产生的进位
  用法：
  该指令跟在以al为目的操作数的add或adc指令后，如果调整产生进位，CF = AF = 1,否则CF = AF =0.

## Slide 60: 非压缩BCD码加、减调整指令
（ADD AL,i8/r8/m8）
（ADC AL,i8/r8/m8）
AAA
#AL←将AL的加和调整为非压缩BCD码
#AH←AH＋调整的进位
（SUB AL, i8/r8/m8）
（SBB AL, i8/r8/m8）
AAS
#AL←将AL的减差调整为非压缩BCD码
#AH←AH－调整的借位
使用AAA或AAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
AAA和AAS指令在调整中产生了进位或借位，则AH要加上进位或减去借位，同时CF=AF=1，否则CF=AF=0；它们对其他标志无定义

## Slide 61: 非压缩BCD加法调整指令——AAA
mov $0x0608, %ax
#ax=0608h，非压缩BCD码表示真值68
mov $9, %bl
#bl=09h，非压缩BCD码表示真值9
add %bl, %al
#二进制加法：al=0x08+0x09=0x11
aaa
#十进制调整：ax=0x0707
#实现非压缩BCD码加法：68＋9＝77

## Slide 62: 非压缩BCD减法调整指令——AAS
mov $0608, %ax
# ax=0x0608，非压缩BCD码表示真值68
mov $09, %bl
# bl=0x09，非压缩BCD码表示真值9
sub %bl, %al
#二进制减法：al=0x08-0x09=0xff
aas
#十进制调整：ax=0x0509
#实现非压缩BCD码减法：68-9＝59

## Slide 63: 非压缩BCD码乘、除调整指令
（MUL r8/m8）
AAM
# AX←将AX的乘积调整为非压缩BCD码
AAD
# AX←将AX中非压缩BCD码扩展成二进制数
（DIV r8/m8）
AAM指令跟在字节乘MUL之后，将乘积调整为非压缩BCD码
AAD指令跟在字节除DIV之前，先将非压缩BCD码的被除数调整为二进制数
AAM和AAD指令根据结果设置SF、ZF和PF，但对OF、CF和AF无定义

## Slide 64: 非压缩BCD乘法调整指令—— AAM
mov $0x0608,%ax
# ax=0x0608，非压缩BCD码表示真值68
mov $0x09,%bl
# bl=0x09，非压缩BCD码表示真值9
mul %bl
#二进制乘法：al=0x08×0x09=0x0048
aam
#十进制调整：ax=0x0702
#实现非压缩BCD码乘法：8×9＝72

## Slide 65: 非压缩BCD除法调整指令—— AAD
mov $0x0608, %ax
#ax=0x0608，非压缩BCD码表示真值68
mov $09, %bl
# bl=0x09，非压缩BCD码表示真值9
aad
#二进制扩展：ax=68＝0x0044
div %bl
#除法运算：商al=0x07，余数ah=0x05
#实现非压缩BCD码初法：
68÷9＝7（余5）

## Slide 66: 1.7 压缩BCD码加、减调整指令
（ADD AL,i8/r8/m8）
（ADC AL,i8/r8/m8）
DAA
# AL←将AL的加和调整为压缩BCD码
（SUB AL, i8/r8/m8）
（SBB AL, i8/r8/m8）
DAS
# AL←将AL的减差调整为压缩BCD码
使用DAA或DAS指令前，应先执行以AL为目的操作数的加法或减法指令
DAA和DAS指令对OF标志无定义，按结果影响其他标志，例如CF反映压缩BCD码相加或减的进位或借位状态

## Slide 67: 压缩BCD加法调整指令——DAA
mov $0x68, %al
#al=0x68，压缩BCD码表示真值68
mov $0x28, %bl
#bl=0x28，压缩BCD码表示真值28
add %bl, %al
#二进制加法：al=0x68+0x28=0x90
daa #十进制调整：al=0x96
#实现压缩BCD码加法：68＋28＝96

## Slide 68: 压缩BCD减法调整指令—— DAS
mov $0x68, %al
#al=0x68，压缩BCD码表示真值68
mov $0x28, %bl
# bl=0x28，压缩BCD码表示真值28
sub %bl,%al
#二进制减法：al=0x68-0x28=0x40
das #十进制调整：al=0x40
#实现压缩BCD码加法：68-28＝40

## Slide 69: 压缩BCD减法调整指令—— DAS
mov $0x1234, %ax
mov $0x4612,%bx
sub %bl,%al
das # 34-12＝22，CF＝0
xchg %al, %ah
sbb %bh, %al
das # 12-46＝66，CF=1
xchg %al, %ah # 11234－4612＝6622

## Slide 70: 加、减、乘、除指令汇总
 | 加法 | 减法 | 乘法 | 除法
无符号 二进制数 | ADD/ADC | SUB/SBB | MUL | DIV
有符号 二进制数 | ADD/ADC | SUB/SBB | IMUL | CBW、CWD、CDQ、CQO IDIV
非压缩BCD码 | ADD/ADC AAA | SUB/SBB AAS | MUL AAM | AAD DIV
压缩BCD码 | ADD/ADC DAA | SUB/SBB DAS |  | 

## Slide 71: 移位指令汇总
移位类型 | 左移 | 右移
逻辑移位 | SHL | SHR
算术移位 | SAL | SAR
循环移位 | ROL | ROR
带进位循环移位 | RCL | RCR
双精度移位 | SHLD | SHRD
所有指令都影响CF和OF
CF
CF
CF
CF
0
CF
0
CF
0
CF
CF
CF
目的操作数 源操作数
源操作数 目的操作数 CF
二、

## Slide 72: 二、 布尔和比较指令
布尔指令
  AND、OR、XOR、NOT
  TEST
  BT、BTC、BTR、BTS
比较指令
  CMP
  条件跳转指令
  JCond
CPU的状态标志：ZF、SF、CF、OF、PF、AF

## Slide 73: 2.1 布尔指令——AND
AND指令
  AND指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔位“与”操作，并将结果存放在目的操作数中：
AND 源操作数, 目的操作数
AND reg/mem/imm, reg
AND reg/imm, mem
总是使得CF=0、OF=0
依据目的操作数的值修改SF、ZF和PF的值

## Slide 74: 2.1 布尔指令——AND
X | Y | X^Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
mov $ 0x3b, %al
and $0x0f, %al
；al=0xb
CF=0，OF=0
ZF=0，SF=0，PF=0

## Slide 75: 2.1 布尔指令——AND
具体应用举例——字符大小写转换
  分析：
    'a' （61h）= 0110 0001b
    'A'（41h ） = 0100 0001b
and $20, arrayElem
??? ；保留字符元素的第5位，
；以确定其是大写还是小写

## Slide 76: 2.1 布尔指令——OR
OR指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔位“或”操作，并将结果存放在目的操作数中：
OR 源操作数, 目的操作数
OR reg/mem/imm, reg
OR reg/imm, mem
总是使得CF=0、OF=0
依据目的操作数的值修改SF、ZF和PF的值

## Slide 77: 2.1 布尔指令——OR
X | Y | X∨Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
mov $5, %al
or $0x30, %al
；al=0x35
CF=0，OF=0
ZF=0，SF=0，PF=1

## Slide 78: 2.1 布尔指令——XOR
XOR指令在每对操作数的对应数据位之间执行布尔位“异或”操作，并将结果存放在目的操作数中：
XOR 源操作数,目的操作数
XOR reg/mem/imm, reg
XOR reg/imm, mem
总是使得CF=0、OF=0
依据目的操作数的值修改SF、ZF和PF的值

## Slide 79: 2.1 布尔指令——XOR
X | Y | X⊕Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
mov $0xb5, %al
xor $0, %al #al=0xb5
mov $0xcc, %al
xor $0, %al #al=0xcc
CF=0，OF=0
ZF=0，SF=1，PF=0
CF=0，OF=0
ZF=0，SF=1，PF=1

## Slide 80: 2.1 布尔指令——XOR
利用XOR指令的特性实现简单的数据加密
  特性：对数值进行两次“异或”操作后其操作效果将被抵消；
（X⊕Y）⊕ Y = X
总是使得CF=0、OF=0
依据目的操作数的值修改SF、ZF和PF的值

## Slide 81: 2.1 布尔指令——NOT
NOT指令将一个操作数的所有数据位取反：
NOT reg
NOT mem
NOT指令不修改任何状态标志
mov $0xf0, %al
not %al
#al = 0x0f=00001111b

## Slide 82: 练习
mov $0xf, %al
and $0x3b, %al
mov $0x6d, %al
and $0x4a, %al
mov $0xf, %al
or $0x61, %al
mov $0x94, %al
xor $0x37, %al
mov $0x7a ,% al
not %al
mov $0x3d, % al
and $0x74, % al
mov $0x9b, % al
or $0x35, % al
mov $0x72, % al
xor $0xdc, % al

## Slide 83: 2.1 布尔指令——TEST
TEST指令：执行隐含的“与”操作，并相应设置标志位。
TEST指令不修改目的操作数；
指令格式和AND指令相同；
测试操作数某位或某几位是否被设置时特别有用！
当所有测试位都为0时，ZF=1
mov $0x0fe, %al
test $0x2e, %al

## Slide 84: 2.2 比较指令—— CMP
CMP指令执行隐含的减法操作:目的操作数-源操作数，并设置标志位，但不保存减法的结果，两个操作数都不会被修改：
CMP 源操作数,目的操作数
格式与AND相同，修改OF、SF、ZF、CF、AF和PF

## Slide 85: 2.2 比较指令—— CMP
CMP指令后，操作数大小判别方法（利用标志位）
CMP的结果 | ZF | CF
目的 < 源 | 0 | 1
目的 > 源 | 0 | 0
目的 = 源 | 1 | 0
CMP的结果 | 标志
目的 < 源 | SF≠OF
目的 > 源 | SF = OF
目的 = 源 | ZF = 1
无符号数大小判别
有符号数大小判别

## Slide 86: 2.2 比较指令—— CMP
将下列Intel 格式指令，写成ATT格式
mov $15 , %al
test $2, %al
mov $6, %al
cmp $5, %al
mov $5, %al
cmp $7, %al
mov $5, %ax
cmp $10, %ax
mov $1000, %ax
mov $1000, %cx
cmp %ax, %cx
mov $105, %si
cmp $0, %si
Notes: Intel 格式，写成ATT格式

## Slide 87: 2.3 标志位设置指令
and $0, %al #ZF=1
or $1, %al #ZF=0
or $0x80, %al #SF=1
and $0x7f, %al # SF=0
stc # CF=1
clc # CF=0
CMC;进位标志取反：CF← ～ CF

## Slide 88: 2.4 条件跳转指令
跳转依据
  特定的标志值
  操作数之间是否相等，或ECX的值
  根据比较结果
    无符号操作数
    有符号操作数
Jcond 目的标号

## Slide 89: 2.4 条件跳转指令
根据特定标志跳转
  JZ/JNZ
  JC/JNC
  JS/JNS
  JO/JNO
  JP/JNP
例1：
mov status, %al
test $0x20, %al
jnz EquipOffline
例2：
mov status, %al
test $0x13, %al
jnz InputDataByte

## Slide 90: 2.4 条件跳转指令
根据相等比较的跳转指令
  JE/JNE
  JCXZ
  JECXZ
例3：
mov status, %al
test $0x8c, %al
cmp $0x8c, %al
je ResetMachine

## Slide 91: 2.4 条件跳转指令
无符号数比较
  JA/JNA
  JAE/JNAE
  JB/JNB
  JBE/JNBE
.data
v1: .short 1
v2: .short 2
v3: .short 3
.text
mov v1, %ax
cmp v2, %ax
jbe L1
mov v2, %ax
L1: cmp v3, %ax
jbe L2
mov v3, %ax
L2:

## Slide 92: 2.4 条件跳转指令
有符号数比较
  JG/JNG
  JGE/JNGE
  JL/JNL
  JLE/JNLE

## Slide 93: 2.4 条件跳转指令
条件跳转的应用
  两个数的较大值
  三个数的最小值
  扫描数组查找特定值
  字符串加密

## Slide 94: 2.5 位测试指令
BT（bit test）指令
  将第一个操作数的第n位拷贝到进位标志CF中
BT n, 位基(bitBase)
BT r16/imm8, r/m16
BT r32/imm8, r/m32
不会被指令所修改！

## Slide 95: 2.5 位测试指令
BTC
  将第一个操作数的位n拷贝到进位标志中，同时将位n取反
BTR
  将第一个操作数的位n拷贝到进位标志中，同时将位n清零
BTS
  将第一个操作数的位n拷贝到进位标志中，同时将位n置位

## Slide 96: 2.6 条件循环指令
LOOPZ / LOOPE
  在ZF＝1并且ECX ≠ 0时循环
  目标标号据LOOPZ的下一条指令的距离应该在－128到＋127字节范围内
LOOPNZ / LOOPNE
  在ZF＝0并且ECX ≠ 0时循环
  目标标号据LOOPZ的下一条指令的距离应该在－128到＋127字节范围内

## Slide 97: 三、字符串操作指令
REP、REPZ/REPE、REPNZ/REPNE
MOVSB、MOVSW、MOVSD、MOVSQ
CMPSB、CMPSW、CMPSD 、CMPSQ
SCASB、 SCASW、 SCASD 、SCASQ
LODSB、LODSW、LODSD 、LODSQ
STOSB、STOSW、 STOSD 、STOSQ
并不局限于字符串，关键看指令执行的操作！

## Slide 98: 三、字符串操作指令
数据串(数组)：以字节、字和双字为单位的多个数据存放在连续的主存区域中
源操作数：允许段跨越：DS:[ESI]
目的操作数：不允许段跨越：ES:[EDI]
每执行一次串操作：ESI和EDI自动±1/2/4/8
  以字节为单位（用B结尾）操作：地址指针±1
  以字为单位（用W结尾）操作：地址指针±2
  以双字为单位（用D结尾）操作：地址指针±4
  以4字为单位（用Q结尾）操作：地址指针±8
  DF＝0(执行CLD指令)：地址指针增加（＋）
  DF＝1(执行STD指令)：地址指针减小（－）

## Slide 99: 三、字符串操作指令
串传送指令
MOVSB|MOVSW|MOVSD|MOVSQ
  ;串传送：ES:[EDI]←DS:[ESI] [RDI]←[RSI]
  ;然后：ESI←ESI±1/2/4,EDI←EDI±1/2/4 RSI←RSI±8,RDI←RDI±8
STOSB|STOSW|STOSD
  ;串存储：ES:[EDI]←AL/AX/EAX [RDI]←RAX
  ;然后：EDI←EDI±1/2/4 RDI←RDI±8
LODSB|LODSW|LODSD
  ;串读取：AL/AX/EAX←DS:[ESI] RAX ←[RSI]
  ;然后：ESI←ESI±1/2/4 RSI←RSI±8
REP
  ;执行一次串指令，ECX减1；直到ECX＝0

## Slide 100: 三、字符串操作指令
串检测指令
CMPSB|CMPSW|CMPSD|CMPSQ
  ;串比较：DS:[ESI] - ES:[EDI] [RSI] - [RDI]
  ;然后：ESI←ESI±1/2/4,EDI←EDI±1/2/4 RSI←RSI±8,RDI←RDI±8
SCASB|SCASW|SCASD|SCASQ
  ;串扫描：AL/AX/EAX - ES:[EDI] RAX - [RDI]
  ;然后：EDI←EDI±1/2/4 RDI←RDI±8
REPE|REPZ
  ;执行一次串指令，ECX减1；直到ECX＝0或ZF＝0
REPNE|REPNZ
  ;执行一次串指令，ECX减1；直到ECX＝0或ZF＝1

## Slide 101: ① 串拷贝指令
.data
string1 : .asciz "this is a example\r\n"
count = . - string1 # 字串长度
.bss
.comm string2, count
.text
cld
mov $string1,%rsi # esi
lea string2,%rdi # edi
mov $count, %ecx
rep movsb
cld/std设定每次执行movsb指令时，rdi/edi, rsi/esi变化的方向；
rep：首先检测ecx>0?，如＝0则执行下一条指令，否则ecx--，执行movsb
movsb：会自动将rdi / edi、rsi/esi值增加/减小

## Slide 102: ② 串比较指令
.data
source: .int 0x5634
target: .int 0x1278
.text
lea source,%rsi # esi
lea target , %rdi # edi
cmpsb
ja L1
jmp L2
换成cmpsw 将如何？
比较多个双字：
mov $count, %ecx
cld
repe cmpsd
Cmps指令的显示格式：
cmps dword ptr [esi],[edi]
只比较ESI、EDI 指向的内存值
常见错误：
lea source,%eax
lea target , %ebx
cmpsd %eax,%ebx

## Slide 103: ③ 串扫描指令
.data
string1 : .ascii "ABCDEFGH"
Len : . - string1
.text
lea string1, %rdi #%edi
mov $'F', %al
mov $Len, %ecx
cld
repne scasb
jnz quit #一直到最后都没有找到
dec %rdi #%edi #找到，rdi/edi需倒退一位(b)
将AL/AX/EAX的值同内存中的字节、字或双字比较，目标内存由edi寻址