## Slide 1: 第四章 处理器体系结构 ——流水线的实现基础
教 师： 史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 目 录
流水线的通用原理
  目标
  难点
设计流水化的Y86-64处理器-基础技术
  调整SEQ
  插入流水线寄存器
  数据和控制冒险

## Slide 3: 真实世界的流行线: 洗车
思路：
  把过程划分为几个独立的阶段
  移动目标，顺序通过每一个阶段
  在任何时刻，都会有多个对象被处理
顺序
并行
流水化

## Slide 4: 计算实例
分析
  计算需要300ps
  将结果存到寄存器中需要20ps
  时钟周期至少为320ps
组合逻辑
寄
存
器
300 ps
20 ps
时钟
延迟 = 320 ps
吞吐量 = 3.12 GIPS

## Slide 5: 3路（ 3-Way ）流水线
分析
  将计算逻辑划分为3个部分，每个部分100ps
  当一个操作结束A阶段后，可以马上开始一个新的操作
    即每120 ps可以开始一个新的操作
  整体延迟时间增加
    从开到结束一共360ps
寄
存
器
时钟
组合
逻辑
A
寄
存
器
组合
逻辑
B
寄
存
器
组合
逻辑
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
延迟 = 360 ps
吞吐量 = 8.33 GIPS
Notes: Clock Cycle是120ps。
之所以要增加阶段寄存器是因为B要用A的结果，原来B和A执行的是同一条指令，所以内容都是属于同一条指令的。
现在B和A在一个clock cycle里执行的是两条指令的内容，而B所需要的A的内容是上个周期中A产生的。所以必须保留下来给B用。所以要增加阶段间的寄存器。用以存放中间结果
指令流水线中“three-way”表示指令流水线中最多只能有三条指令同时执行

## Slide 6: 流水线图（一种时序图)
未流水化
  新操作只能在旧操作结束后开始
3路流水化
  可以同时处理至多3个操作
时间
OP1
OP2
OP3
时间
A
B
C
A
B
C
A
B
C
OP1
OP2
OP3
Notes: 这就是时空图。
OP表示一条指令。
原来Unpipelined时候一条指令执行完了，才能执行另外一条指令。现在几条指令可以overlap。

## Slide 7: 流水线操作
时间
OP1
OP2
OP3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0
120
240
360
480
640
时钟
R
e
g
时钟
组合
逻辑
A
R
e
g
组合
逻辑
B
R
e
g
组合
逻辑
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
239
R
e
g
时钟
组合
逻辑
A
R
e
g
组合
逻辑
B
R
e
g
组合
逻辑
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
241
R
e
g
R
e
g
R
e
g
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
组合
逻辑
A
组合
逻辑
B
组合
逻辑
C
时钟
300
寄
存
器
时钟
组合
逻辑
A
寄
存
器
组合
逻辑
B
寄
存
器
组合
逻辑
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
359

## Slide 8: 局限性: 不一致的延迟
  吞吐量由花费时间最长的阶段决定
  其他阶段的许多时间都保持等待
  将系统计算划分为一组具有相同延迟的阶段是一个严峻的挑战
寄
存
器
时钟
寄
存
器
组合逻辑
B
寄
存
器
组合逻辑
C
50 ps
20 ps
150 ps
20 ps
100 ps
20 ps
延迟 = 510 ps
吞吐量 = 5.88 GIPS
组合
逻辑
A
时间
OP1
OP2
OP3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Notes: Clock cycle是170ps

## Slide 9: 局限性: 寄存器天花板
  当尝试加深流水线时，将结果载入寄存器的时间会对性能产生显著影响
  载入寄存器的时间所占时钟周期的百分比:
    1阶段流水: 6.25%
    3阶段流水: 16.67%
    6阶段流水: 28.57%
  现代高速处理器具有很深的流水线，电路设计者必须很小心的设计流水线寄存器，使其延迟尽可能的小。
延迟 = 420 ps, 吞吐量 = 14.29 GIPS
时钟
R
e
g
组合
逻辑
50 ps
20 ps
R
e
g
组合
逻辑
50 ps
20 ps
R
e
g
组合
逻辑
50 ps
20 ps
R
e
g
组合
逻辑
50 ps
20 ps
R
e
g
组合
逻辑
50 ps
20 ps
R
e
g
组合
逻辑
50 ps
20 ps
Notes: 时钟周期70ps。

## Slide 10: 数据相关
分析
  每个操作依赖于前一个操作的结果
时钟
组合逻辑
寄
存
器
时间
OP1
OP2
OP3

## Slide 11: 数据 冒 险
结果没有被及时的反馈给下一个操作
流水线改变了系统的行为
寄
存
器
时钟
组合
逻辑
A
寄
存
器
组合
逻辑
B
寄
存
器
组合
逻辑
C
时间
OP1
OP2
OP3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
OP4
A
B
C
带反馈的流水线

## Slide 12: 处理器中的数据相关
一条指令的结果作为另一条指令的操作数
  读后写数据相关
这些现象在实际程序中很常见
必须保证我们的流水线可以正确处理：
  得到正确的结果
  最小化对性能的的影响
1 irmovq $50, %rax
2 addq %rax , %rbx
3 mrmovq 100(%rbx ), %rdx

## Slide 13: SEQ 的硬件结构
阶段顺序发生
一次只能处理一个操作

## Slide 14: SEQ+ 的硬件结构
  顺序实现
  重启动PC阶段放在开始
PC 阶段
  选择PC执行当前指令
  根据前一条指令的计算结果
处理器状态
  PC不再保存在寄存器中
  但是，可以根据其他信息决定PC
Notes: 可能初看上去非常古怪。明明计算下条指令地址PC应该是在本指令快结束时才能进行的。为什么放到了指令的开始呢。
因为我们把计算下条指令地址变成了计算本条指令地址。也就是说算出来的PC(圆圈中的那个)不是下条指令的地址，而是本条指令的地址。
相当于对时序进行切分时向前移动了一点。
在这种情况下，虽然lSA说存在一个PC寄存器。但实际上并不存在这个寄存器。相反，存在其他几个寄存器pIcode, pBch, pValM, pValC, pValP。（但程序员不可见）
另外，这种变换也没有引起问题。例如相对跳转(PC-relative寻址)(虽然Y86不存在这种寻址方式)，这种寻址方式实际上是在Execute阶段将valP的值+偏移量。所以没有使用PC的值，即使用了在Fetch之前新的PC也已经有了，所以对于其后的各个阶段来说PC和SEQ中的是一样的。
这种变换的主要目的是要说明ISA和实现之间并不需要一一对应，只要语义一致就可以了。
这种变换也方便了我们下面要实现的PIPE。因为PIPE的地址预测是在fetch阶段就做的。

## Slide 15: 添加流水线寄存器
Instruction
memory
Instruction
memory
PC
increment
PC
increment
CC
CC
ALU
ALU
Data
memory
Data
memory
取址
译码
执行
访存
写回
icode
,
ifun
rA
,
rB
valC
Register
file
Register
file
A
B
M
E
Register
file
Register
file
A
B
M
E
PC
valP
srcA
,
srcB
dstA
,
dstB
valA
,
valB
aluA
,
aluB
Cnd
valE
Addr
, Data
valM
PC
valE
,
valM
newPC

## Slide 16: 流水线阶段
取指
  选择当前PC
  读取指令
  计算PC的值
译码
  读取程序寄存器
执行
  操作ALU
访存
  读或写存储器
写回
  更新寄存器文件
Notes: 我们希望能够设计一个每条指令只用一个周期完成的Pipleline CPU

## Slide 17: PIPE- 硬件结构
  流水线寄存器保存指令执行的中间值
前向路径
  值从一个阶段送到下一个阶段
  不能跳到过去的阶段
    如valC 通过译码码阶段
简化结构
17
Notes: 整个硬件框图。实际上大部分内容与SEQ+相比，是相当类似或者说相同的。
变化有：
信号的重新组织与命名。在原有输入信号前面加上流水线寄存器名称（大写）以区分各自用到的信号。因为例如icode就在Decode、Execute、Memory和Write back阶段都存在，而且这些信号的内容还不同(因为属于不同的指令)，所以用流水线寄存器来加以区分。D_icode, E_icode, M_icode, and W_icode.
如果这些信号是某一阶段产生的，则以小写字母作前缀。例如valE是由Execute阶段产生的，所以在Execute阶段，他的名字叫e_valE.
2. 在Fetch阶段增加了Predict PC部件来预测下一条指令的地址。
3. 将valP和valA在Decode阶段合并为一个信号，所以多了一个Select A部件。书上P321。主要用处是减少控制信号和寄存器的数目。因为只有call指令会在memory阶段用到valP，
只有jump指令会在execute阶段用到valP。这两种指令都不需要用到寄存器A。所以我们可以将这两个控制信号合并。这样，SEQ中的data部件就不需要了。
因为在Fetch阶段本身就有Predict PC部件。这样valP在其他场合也不需要传播到Fetch阶段之外的场合去。

## Slide 18: 信号重新排列与命名规则
S_Field
  流水线S阶段的寄存器的相关字段的名称
  F D E M W
s_Field
  流水线S阶段的相关字段的相关值
  f d e m w

## Slide 19: 反馈路径
预测下一个PC
  猜测下一个PC的值
分支信息
  跳转或不跳转
  预测失败或成功
返回点
  从内存中读取
寄存器更新
  通过寄存器文件写端口
Notes: 这个CPU中的反馈回路。就是方向从上到下的信号。包括：
预测PC到F。
跳转与否（不是预测）信号到PC选择。
读内存结果到PC选择（这出现在ret指令的场合）和寄存器存储。
计算结果到寄存器存储。

## Slide 20: 预测PC
当前指令完成取指后，开始一条新指令的取指
  没有足够的时间决定下一条指令
猜测哪条指令将会被取出
  如果预测错误，就还原
Notes: 之所以要Predict PC是因为我们在有些时候没有办法在指令刚完成fetch就知道他的下一条指令在哪里。
这种情况出现在我们碰到条件跳转和ret指令时。条件跳转必须到execute阶段执行完才能知道是否跳转。Ret必须等到memory阶段完成才能知道下一条指令的地址。
其他情况，我们可以在fetch阶段结束时就知道下一条指令的地址。对于call和jmp来说，下一条地址就是valC。对于其他指令来说，就是valP。
但我们又希望每个周期处理一条指令，所以就必须在下一条指令地址还没能完全确定的时候就进行取指令。所以需要对下一条指令的地址进行猜测。
具体的实现在Section 5.12. 这里先不介绍。
因为Predict PC只是根据前一条指令预测下一条指令的地址，所以它只需要从fetch阶段取得信号就可以了。

## Slide 21: 预测策略
非转移指令
  预测PC为valP
  永远可靠
调用指令或无条件转移指令
  预测PC为valC (调用的入口地址或转移目的地址)
  永远可靠
条件转移指令
  预测PC为valC (转移目的地址)
  如果分支被选中则预测正确
    研究表明成功率大约为60% ===回跳为valC更好
返回指令
  不进行预取 ===CPU硬件栈
Notes: 对于conditional jump，我们总是预测他会跳转。
对于ret, 可能的情况太多，所以我们就不预测。 （实际上有些策略可以解决）
对于预测，我们必须保留它另一个分支的地址。因为预测不一定准确，所以我们需要在预测错误时恢复到另一个入口执行。

## Slide 22: 从预测错误中恢复
跳转错误
  查看分支条件，如果指令进入访存阶段
  从valA中得到失败的PC
返回指令
  获取返回地址，当ret到达写回阶段
Notes: 预测分为两步：
分支的预测
预测错误时的恢复。

## Slide 23: 流水线示例
File: demo-basic.ys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
周期 5
W
I1
M
I2
E
I3
D
I4
F
I5
irmovq $1,%rax #I1
irmovq $2,%rcx #I2
irmovq $3,%rdx #I3
irmovq $4,%rbx #I4
halt #I5

## Slide 24: 数据相关: 3 Nop’s
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x016:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x017:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
W
R[
%
rax
]
f
3
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
3
# demo-h3.ys
周期 6
11
0x019: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
周期 7

## Slide 25: 数据相关: 2 Nop’s
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x016:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
W
R[
%
rax
]
f
3
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
周期 6
Error

## Slide 26: 数据相关: 1 Nop
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x017: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
# demo-h1.ys
W
R[
%
rdx
]
f
10
W
R[
%
rdx
]
f
10
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
周期 5
Error
M
M_
valE
= 3
M_
dstE
=
%
rax

## Slide 27: 数据相关: No Nop
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
0x016: halt
# demo-h0.ys
E
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
周期 4
Error
M
M_
valE
= 10
M_
dstE
=
%
rdx
e_
valE
f
0 + 3 = 3
E_
dstE
=
%
rax

## Slide 28: 分支预测错误示例
  应该只执行前8条指令
0x000: xorq %rax,%rax
0x002: jne t # Not taken
0x00b: irmovq $1, %rax # Fall through
0x015: nop
0x016: nop
0x017: nop
0x018: halt
0x019: t: irmovq $3, %rdx # Target (Should not
execute)
0x023: irmovq $4, %rcx # Should not execute
0x02d: irmovq $5, %rdx # Should not execute
demo-j.ys

## Slide 29: 错误预测追踪
  在分支目标处，错误地执行了两条指令
0x000:
xorq
%
rax
,%
rax
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x002:
jne
t # Not taken
F
D
E
M
W
0x019: t:
irmovq
$3, %
rdx
# Target
F
D
E
M
W
0x023:
irmovq
$4, %
rcx
# Target+1
F
D
E
M
W
0x00b:
irmovq
$1, %
rax
# Fall Through
F
D
E
M
W
# demo
-
j
F
D
E
M
W
周期 5
E
valE
f
3
dstE
=
%
rdx
E
valE
f
3
dstE
=
%
rdx
M
M_Cnd =
0
M_
valA
= 0x007
D
valC
=
4
dstE
=
%
ecx
D
valC
=
4
dstE
=
%
rcx
F
valC
f
1
rB
f
%
rax
F
valC
f
1
rB
f
%
rax

## Slide 30: 返回示例
0x000: irmovq Stack,%rsp # Intialize stack pointer
0x00a: nop # Avoid hazard on %rsp
0x00b: nop
0x00c: nop
0x00d: call p # Procedure call
0x016: irmovq $5,%rsi # Return point
0x020: halt
0x020: .pos 0x20
0x020: p: nop # procedure
0x021: nop
0x022: nop
0x023: ret
0x024: irmovq $1,%rax # Should not be executed
0x02e: irmovq $2,%rcx # Should not be executed
0x038: irmovq $3,%rdx # Should not be executed
0x042: irmovq $4,%rbx # Should not be executed
0x100: .pos 0x100
0x100: Stack: # Initial stack pointer
  需要大量的nop指令来避免数据冒险
demo-ret.ys

## Slide 31: 错误的返回示例
  在ret之后，错误地执行了3条指令

## Slide 32: 流水线总结
概念
  将指令的执行划分为5个阶段
  在流水化模型中运行指令
局限性
  当两条指令距离很近时，不能处理指令之间的（数据/控制)相关
  数据相关
    一条指令写寄存器，稍后会有一条指令读寄存器
  控制相关
    指令设置PC的值，流水线没有预测正确
    错误分支预测和返回
改进流水线
  下次再讲
valA