## Slide 1: 第四章 处理器体系结构 ——流水线实现高级技术
教 师： 史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 概述
  使流水线处理器工作！
数据冒险
  指令使用寄存器R为目的，瞬时之后使用R寄存器为源
  一般情况，不要降低流水线的速度
控制冒险
  条件分支错误
    我们的设计能够预测参与的所有分支
    理想流水线执行两条额外的指令
  从ret指令中获得返回地址
    理想流水线执行三条额外的指令
确保它确实有效的工作
  如果多种特殊情况同时发生将会怎样?

## Slide 3: 流水阶段
取指
  选择当前PC
  读取指令
  计算增加PC值
译码
  读取程序寄存器
执行
  操作 ALU
访存
  读取或写入数据存储器
写回
  更新寄存器文件

## Slide 4: PIPE- 硬件
  流水线寄存器保存指令执行过程的中间值
向上路径
  值从一个阶段向另一个阶段传递
  不能跳回到过去的阶段
    e.g.，ValC已经经过译码

## Slide 5: 数据相关: 两条Nop指令
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x016:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
W
R[
%
rax
]
f
3
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
•
•
•
周期 6
Error

## Slide 6: 数据相关: 无Nop指令
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
0x016: halt
# demo-h0.ys
E
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
0
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
周期 4
Error
M
M_
valE
= 10
M_
dstE
=
%
rdx
e_
valE
f
0 + 3 = 3
E_
dstE
=
%
rax

## Slide 7: 数据相关的暂停
  如果一条指令紧跟写寄存器指令，则将该指令执行速度放慢
  将指令阻塞在译码阶段
  在指令执行阶段动态插入nop
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
0x014: nop
F
D
E
M
W
bubble
F
E
M
W
0x016: addq %rdx,%rax
D
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
F
F
D
E
M
W
0x015: nop
11
Notes: 因为读和写寄存器都发生在Cycle 6的末尾，两者基本上同时发生，读稍微要早那么一点点，因为写有延迟。

## Slide 8: 暂停条件
源寄存器
  当前指令的srcA和srcB都处于译码阶段
目的寄存器
  dstE 和dstM 域
  处于执行、访存和写回阶段的指令
特例
  对于ID为15(0xF)的寄存器不需要暂停
    表示无寄存器操作数
    或表示失败的条件和移动

## Slide 9
dstM
dstE
E
M
W
F
D
PC
PC
ALU
Data Memory
Select PC
rB
Select A
ALUA
ALUB
Mem
.
control
Addr
read
ALU fun
Fetch
Decode
Execute
Memory
Write back
data out
data in
M_valA
W_valM
W_valE
M_valA
W_valM
d_rvalA
f_PC
Predict PC
valE
valM
dstE
dstM
Cnd
valE
valA
dstE
dstM
icode
ifun
valC
valA
valB
dstE
srcB
valC
valP
icode
ifun
rA
predPC
CC
e_Cnd
M_Cnd
write
dstM
srcA
Register File
A
B
M
E
srcA
srcB
d_srcA
d_srcB
Instruction
Instruction Memory
increment
icode
icode

## Slide 10: 检测暂停条件
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
0x014: nop
F
D
E
M
W
bubble
F
E
M
W
0x016: addq %rdx,%rax
D
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
F
F
D
E
M
W
0x015: nop
11
周期 6
W
D
•
•
•
W_dstE = %rax
W_valE = 3
srcA = %rdx
srcB = %rax
Notes: 因为读和写寄存器都发生在Cycle 6的末尾，两者基本上同时发生，读稍微要早那么一点点，因为写有延迟。

## Slide 11: 暂停 X3
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
bubble
F
E
M
W
bubble
D
E
M
W
0x014: addq %rdx,%rax
D
D
E
M
W
0x016: halt
F
D
E
M
W
10
# demo-h0.ys
F
F
D
F
E
M
W
bubble
11
周期 4
•
•
•
W
W_dstE = %rax
D
srcA = %rdx
srcB = %rax
•
•
•
M
M_dstE = %rax
D
srcA = %rdx
srcB = %rax
E
e_dstE = %rax
D
srcA = %rdx
srcB = %rax
周期 5
周期 6

## Slide 12: 暂停时发生了什么?
  指令停顿在译码阶段
  紧随其后的指令阻塞在取指阶段
  气泡插入到执行阶段
    像一条自动产生的nop指令
    穿过后续阶段
0x000: irmovq $10,%rdx
0x00a: irmovq $3,%rax
0x014: addq %rdx,%rax
周期 4
0x016: halt
0x000: irmovq $10,%rdx
0x00a: irmovq $3,%rax
0x014: addq %rdx,%rax
# demo-h0.ys
0x016: halt
0x000: irmovq $10,%rdx
0x00a: irmovq $3,%rax
气泡
0x014: addq %rdx,%rax
周期 5
0x016: halt
0x00a: irmovq $3,%rax
气泡
0x014: addq %rdx,%rax
气泡
周期 6
0x016: halt
气泡
气泡
0x014: addq %rdx,%rax
气泡
周期 7
0x016: halt
气泡
气泡
周期 8
0x014: addq %rdx,%rax
0x016: halt
Write Back
Memory
Execute
Decode
Fetch

## Slide 13: 暂停实现
流水线控制
  组合逻辑检测暂停条件
  为流水线寄存器的更新方式设置模式信号
E
M
W
F
D
rB
srcA
srcB
icode
valE
valM
dstE
dstM
Cnd
icode
valE
valA
dstE
dstM
icode
ifun
valC
valA
valB
dstE
dstM
valC
valP
icode
ifun
rA
predPC
d_
srcB
d_
srcA
E_
dstE
E_
dstM
Pipe
control
logic
D_stall
E_bubble
M_
dstE
M_
dstM
W_
dstE
W_
dstM
F_stall
Notes: E M W三个阶段的dstM dstE和D阶段的srcA srcB比较，所以这几个信号必然都要进入Pipe control logic.
E_bubble，D_stall和F_stall作为该控制逻辑的输出，控制bubble和stall行为。

## Slide 14: 流水线寄存器模式
时钟
上升
上升
_
_
Output = y
y
y
时钟
上升
时钟
上升
_
_
Output = x
x
x
x
x
n
o
p
时钟
上升
时钟
上升
_
_
Output =
nop
Output = x
Input = y
暂停
= 0
气泡
= 0
x
x
正常
Output = x
Input = y
暂停
= 1
气泡
= 0
x
x
暂停
Output = x
Input = y
暂停
= 0
气泡
= 1
气泡
Notes: 上图中的stall信号和bubble信号正是作用于这种特殊的寄存器才能起作用。
Bubble和stall同时为1是不允许的。

## Slide 15: 数据转发—增加旁路路径解决数据冒险
理想的流水线
  源寄存器的写要在写回阶段才能进行
  操作数在译码阶段从寄存器文件中读入
    需要在开始阶段保存在寄存器文件中
观察
  在执行阶段和访存阶段产生的值
窍门
  将指令生成的值直接传递到译码阶段
  需要在译码阶段结束时有效
转发源: e_valE m_valM M_valE W_valM W_valE
转发目的: val_A val_B
Notes: 这个Naïve pipeline说的是PIPE-或者是使用stall技术的简单pipeline

## Slide 16: PIPE-
Notes: 这个CPU中的反馈回路。就是方向从上到下的信号。包括：
预测PC到F。
跳转与否（不是预测）信号到PC选择。
读内存结果到PC选择（这出现在ret指令的场合）和寄存器存储。
计算结果到寄存器存储。

## Slide 17: 数据转发示例
  irmovq 处于写回阶段
  结果值保存到W流水线寄存器
  转发作为valB提供给译码阶段
0x000:
irmovq
$10,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x015:
nop
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x016:
addq
%
rdx
,%
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x018: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
# demo-h2.ys
周期 6
W
R[
%
rax
]
f
3
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
W_
valE
=
3
•
•
•
W_
dstE
=
%
rax
W_
valE
= 3
srcA
=
%
rdx
srcB
=
%
rax
Notes: 因为读和写寄存器都发生在Cycle 6的末尾，两者基本上同时发生，读稍微要早那么一点点，因为写有延迟。

## Slide 18: 旁路路径
译码阶段
  转发逻辑选中valA和valB
  通常来自寄存器文件
  转发： 从后面的流水线阶段获得valA和valB
转发源
  执行: valE
  访存: valE, valM
  写回: valE, valM

## Slide 19: 数据转发示例 #2
寄存器%rdx
  由ALU在前一个周期产生
  转发自访存阶段作为valA
寄存器%rax
  值只能由ALU产生
  转发自执行阶段作为valB
0x000: irmovq $10,%rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $3,%rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014: addq %rdx,%rax
F
D
E
M
W
0x016: halt
# demo-h0.ys
周期 4
M
D
valA f M_valE = 10
valB f e_valE = 3
M_dstE = %rdx
M_valE = 10
srcA = %rdx
srcB = %rax
E
E_dstE = %rax
e_valE f 0 + 3 = 3

## Slide 20: 转发优先级
多重转发选择
  哪一个应该具有最高优先级
  匹配串行语义
  使用从最早的流水线阶段获取的匹配值
0x000: irmovq $1, %rax
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a: irmovq $2, %rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014: irmovq $3, %rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x01e: rrmovq %rax, %rdx
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x020: halt
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
10
# demo-priority.ys
W
R[
%
rax
]
f
3
W
R[
%
rax
]
f
1
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
%
rax
]
=
0
D
valA
f
R[
%
rdx
]
=
10
valB
f
R[
D
valA
f
R[
%
rax
]
=
?
valB
f
0
周期 5
W
R[
%
rax
]
f
3
M
R[
%
rax
]
f
2
W
R[
%
rax
]
f
3
E
R[
%
rax
]
f
3

## Slide 21: 实现转发
在译码阶段从E、M和W流水线寄存器中添加额外的反馈路径
在译码阶段创建逻辑块来从valA和valB的多来源中进行选择
Notes: 因为原来valA是通过选择Select valP和srcA对应的值来的。现在srcA对应的值通过forward模块进行选择到底从那里得到。所以valA必须经过select和forward两个模块。所以简写为
Sel+Fwd A.

## Slide 22: 实现转发
## What should be the A value?
int d_valA = [
# Use incremented PC
D_icode in { ICALL, IJXX } : D_valP;
# Forward valE from execute
d_srcA == e_dstE : e_valE;
# Forward valM from memory
d_srcA == M_dstM : m_valM;
# Forward valE from memory
d_srcA == M_dstE : M_valE;
# Forward valM from write back d_srcA == W_dstM : W_valM;
# Forward valE from write back
d_srcA == W_dstE : W_valE;
# Use value read from register file
1 : d_rvalA;
];
Notes: 注意：五个forward条件之间的顺序不能更换。
因为首先在pipeline中阶段越前的指令越靠近目标指令，所以如果两个不同阶段的指令写同一个寄存器，显然应该保留阶段较前的那个。
其次，同一阶段dstE可能和dstM相同，这发生在 popl %esp上。根据语义，%esp的内容应该是内存的值，而不是计算得到的值。

## Slide 23: 转发的限制
加载-使用 依赖
  在周期7译码阶段结束时需要的值
  在周期8访存阶段才读取该值
Notes: Forward可以解决大部分data dependence问题。对于上面的load/use问题，虽然他属于我们已经给出的五种forward数据的来源之一（寄存器的结果来自于内存），应该用forward技术。但因为memory来得太晚，所以addl指令必须要stall才能正确。
推广开来，如果产生数据的源和目的之间的最小stage>1，那么就必须stall。dstE之所以不引起stall是因为dstE的值由execute stage产生，要使用它的是decode stage。两者之间的stage差为1。

## Slide 24: 避免 加载/使用 冒险
  使用指令暂停一个周期
  然后就可以获取从访存阶段转发的加载值

## Slide 25: 检测 加载/使用 冒险
条件 | 触发
加载/使用 冒险 | E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB }

## Slide 26: 加载/使用 冒险的控制
  将指令暂停在取指和译码阶段
  在执行阶段注入气泡
0x000:
irmovq
$128,%
rdx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x00a:
irmovq
$3,%
rcx
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x014:
rmmovq
%
rcx
, 0(%
rdx
)
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x01e:
irmovq
$10,%
ebx
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
0x028:
mrmovq
0(%
rdx
),
%
rax
# Load %
rax
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
# demo
-
luh
.
ys
0x032:
addq
%
ebx
,
%
rax
# Use %
rax
0x034: halt
F
D
E
M
W
E
M
W
10
D
D
E
M
W
11
bubble
F
D
E
M
W
F
F
12
条件 | F | D | E | M | W
加载/使用 冒险 | 暂停 | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常
Notes: 在最后一个stall之后，必须有一个bubble，不然原来的指令还是会被组合电路传递到下一个阶段去，这样一条指令就执行了两次

## Slide 27: 分支预测错误示例
  只能执行最早的8条指令
0x000: xorq %rax,%rax
0x002: jne t # Not taken
0x00b: irmovq $1, %rax # Fall through
0x015: nop
0x016: nop
0x017: nop
0x018: halt
0x019: t: irmovq $3, %rdx # Target
0x023: irmovq $4, %rcx # Should not execute
0x02d: irmovq $5, %rdx # Should not execute
demo-j.ys
Notes: 这是control dependency引起问题的一个例子。

## Slide 28: 处理预测错误
作为预测分支
  取出 2 条目标指令
当预测错误时取消
  在执行阶段检测到未选择该分支
  在紧跟的指令周期中，将处于执行和译码阶段的指令用气泡替换掉
  此时没有出现副作用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
E
M
W
10
F
D
E
M
W
D
F
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
#demo-j.ys
0x000: xorq %rax, %rax
0x002: jne target #Not Taken
0x016: irmovq $2, %rdx #target
bubble
0x020: irmovq $3, %rbx # target+1
bubble
0x00b: irmovq $1, %rax # Fall through
0x015: halt
Notes: 只是简单的取消已经进入流水线的两条指令（通过在execute和decode阶段插入bubble的方法，这就把这两条指令替换掉了）

## Slide 29: 检测分支预测错误
条件 | 触发
分支预测错误 | E_icode = IJXX & !e_Cnd
M
CC
CC
ALU
ALU
ALU
A
ALU
B
ALU
fun.
Execute
Cnd
icode
valE
valA
dstE
dstM
E
icode
ifun
valC
valA
valB
dstE
dstM
srcA
srcB
e_Cnd

## Slide 30: 预测错误的控制
条件 | F | D | E | M | W
分支预测错误 | 正常 | 气泡 | 气泡 | 正常 | 正常
1
2
3
4
5
6
7
8
9
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
E
M
W
10
F
D
E
M
W
D
F
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
#demo-j.ys
0x000: xorq %rax, %rax
0x002: jne target #Not Taken
0x016: irmovq $2, %rdx #target
bubble
0x020: irmovq $3, %rbx # target+1
bubble
0x00b: irmovq $1, %rax # Fall through
0x015: halt

## Slide 31: Return示例
0x000: irmovq Stack,%rsp # Intialize stack pointer
0x00a: call p # Procedure call
0x013: irmovq $5,%rsi # Return point
0x01d: halt
0x020: .pos 0x20
0x020: p: irmovq $-1,%rdi # procedure
0x02a: ret
0x02b: irmovq $1,%rax # Should not be executed
0x035: irmovq $2,%rcx # Should not be executed
0x03f: irmovq $3,%rdx # Should not be executed
0x049: irmovq $4,%rbx # Should not be executed
0x100: .pos 0x100
0x100: Stack: # Stack: Stack pointer
  之前执行了3条额外的指令
demo-retb.ys
Notes: 在ret知道正确的返回地址之前，流水线中已经有三条错误的指令被读入了。（因为ret知道返回地址是在memory stage，这时在fetch, decode, execute stage各有一条指令在执行）

## Slide 32: 正确的Return示例
#demo_retb
1: 0x026: ret
2: bubble
3: bubble
4: bubble
5: 0x013: irmovq $5, %rsi #return
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
D
E
M
W
F
valC
f
5
rB
f
%
esi
F
valC
f
5
rB
f
%
rsi
W
valM
=
0x0b
W
valM
=
0x013
•
•
•
  当ret经过流水线时，暂停在取指阶段
    当处于译码、执行和访存阶段
  在译码阶段注入气泡
  当到达写回阶段释放暂停

## Slide 33: 检测Return
条件 | 触发
处理 ret | IRET in { D_icode, E_icode, M_icode }
Notes: 因为原来valA是通过选择Select valP和srcA对应的值来的。现在srcA对应的值通过forward模块进行选择到底从那里得到。所以valA必须经过select和forward两个模块。所以简写为
Sel+Fwd A.

## Slide 34: Return的控制
0x026: ret
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
bubble
F
D
E
M
W
0x014:
irmovq
$5,%
rsi
# Return
F
D
E
M
W
# demo
-
retb
F
D
E
M
W
条件 | F | D | E | M | W
处理 ret | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常 | 正常
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Notes: 通过让fetch stall,就使得fetch总是在fetch ret之后的一条指令，但因为向D中插入bubble，所以这条指令也不被执行

## Slide 35: 特殊控制情况
检测
动作(在下一个周期)
条件 | 触发
处理 ret | IRET in { D_icode, E_icode, M_icode }
加载/使用 冒险 | E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in { d_srcA, d_srcB }
分支预测错误 | E_icode = IJXX & !e_Cnd
条件 | F | D | E | M | W
处理 ret | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常 | 正常
加载/使用 冒险 | 暂停 | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常
分支预测错误 | 正常 | 气泡 | 气泡 | 正常 | 正常

## Slide 36: 实现流水线控制
  组合逻辑产生流水线控制信号
  动作发生在每个追随周期开始的时候

## Slide 37: 流水线控制的初始版本
bool F_stall =
# Conditions for a load/use hazard
E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in
{ d_srcA, d_srcB } ||
# stalling at fetch while ret passes
through pipeline
IRET in { D_icode, E_icode, M_icode };
bool D_stall =
# Conditions for a load/use hazard
E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in
{ d_srcA, d_srcB };

## Slide 38: 流水线控制的初始版本
bool D_bubble =
# Mispredicted branch
(E_icode == IJXX && !e_Cnd) ||
# stalling at fetch while ret passes
through pipeline
IRET in { D_icode, E_icode, M_icode };
bool E_bubble =
# Mispredicted branch
(E_icode == IJXX && !e_Cnd) ||
# Load/use hazard
E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ } && E_dstM in
{ d_srcA, d_srcB };

## Slide 39: 控制组合
  在一个时钟周期内可能出现多个特殊情况
组合A
  不选择分支
  位于分支目标的ret 指令
组合B
  指令从内存读取到%rsp
  紧跟着ret指令
Notes: 对于ret2，当decode一条ret时，自动会在D中插入bubble,这样当下一cycle时，decode stage中只可能是bubble

## Slide 40: 控制组合 A
  当分支预测错误时应该处理
  暂停F流水线寄存器
  但是PC的选择逻辑将会使用M_valM
JXX
E
D
M
Mispredict
JXX
E
D
M
Mispredict
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination A
条件 | F | D | E | M | W
处理ret | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常 | 正常
分支预测错误 | 正常 | 气泡 | 气泡 | 正常 | 正常
组合 | 暂停 | 气泡 | 气泡 | 正常 | 正常

## Slide 41: 控制组合 B
  将会尝试插入气泡和暂停流水线寄存器D
  处理器发出流水线错误信号
Load
E
Use
D
M
Load/use
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination B
条件 | F | D | E | M | W
处理ret | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常 | 正常
加载/使用 冒险 | 暂停 | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常
组合 | 暂停 | 气泡 + 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常
Notes: Ret在D中插入bubble的前提是他自己往前走，而让decode空操作。但现在因为load/use要求ret不能往前走(stall)，这样也就不需要在D中插入bubble

## Slide 42: 处理控制组合B
  加载/使用 冒险应该有优先权
  ret指令应该被保持在译码阶段以推迟一个周期
Load
E
Use
D
M
Load/use
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
E
ret
D
M
ret
1
Combination B
条件 | F | D | E | M | W
处理ret | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常 | 正常
加载/使用 冒险 | 暂停 | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常
组合 | 暂停 | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常

## Slide 43: 正确的流水线控制逻辑
  加载/使用 冒险应该有优先权
  ret指令应该被保持在译码阶段以推迟一个周期
条件 | F | D | E | M | W
处理ret | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常 | 正常
加载/使用 冒险 | 暂停 | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常
组合 | 暂停 | 暂停 | 气泡 | 正常 | 正常
bool D_气泡 =
# Mispredicted branch
(E_icode == IJXX && !e_Cnd) ||
# stalling at fetch while ret passes through pipeline
IRET in { D_icode, E_icode, M_icode }
# but not condition for a load/use hazard
&& !(E_icode in { IMRMOVQ, IPOPQ }
&& E_dstM in { d_srcA, d_srcB });

## Slide 44: 流水线总结
数据冒险
  大部分使用转发处理
    没有性能损失
  加载/使用 冒险需要一个周期的暂停
控制冒险
  将检测到分支预测错误时取消指令
    两个时钟周期被浪费
  暂停在取指阶段直到ret通过流水线
    三个时钟周期被浪费
控制组合
  必须仔细分析
  首个版本有细微的缺陷
    只有不寻常的指令组合才会出现

## Slide 45: 第四章 处理器体系结构 ——处理器的性能
教 师： 史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 46: 目录
PIPE设计总结
  异常条件
  性能分析
  取指阶段的设计
现代高性能处理器
  乱序执行

## Slide 47: 异常
  处理器不能继续正常操作的条件
原因
  停机指令 (当前)
  取指或读数试图访问一个非法地址 (之前)
  非法指令 (之前)
期望行为
  完成一些指令
    或者当前或者之前，取决于异常类型
  抛弃其他指令
  调用异常处理程序
    类似于异常过程调用
我们的实现方法
  当指令引起异常时就停机

## Slide 48: 异常例子
取指阶段的异常
irmovq $100,%rax
rmmovq %rax,0x10000(%rax) # 无效地址
jmp $-1 # 无效跳转目标
.byte 0xFF # 无效指令代码
halt # 停止指令
访存阶段的异常

## Slide 49: 流水线处理器中的异常#1
期望的行为
  rmmovq 引起异常
  其他指令不受它的影响
# demo-exc1.ys
irmovq $100,%rax
rmmovq %rax,0x10000(%rax) # 无效地址
nop
.byte 0xFF # 无效指令代码
0x000: irmovq $100,%rax
0x00a: rmmovq %rax,0x1000(%rax)
0x014: nop
0x015: .byte 0xFF
1
2
3
4
F
D
E
M
F
D
E
F
D
F
W
5
M
E
D
Exception detected

## Slide 50: 流水线处理器中的异常#2
期望的行为
  没有异常发生
# demo-exc2.ys
0x000: xorq %rax,%rax # Set condition codes
0x002: jne t # Not taken
0x00b: irmovq $1,%rax
0x015: irmovq $2,%rdx
0x01f: halt
0x020: t: .byte 0xFF # Target
0x000: xorq %rax,%rax
0x002: jne t
0x020: t: .byte 0xFF
0x???: (I’m lost!)
0x00b: irmovq $1,%rax
1
2
3
F
D
E
F
D
F
4
M
E
F
D
W
5
M
D
F
E
E
D
M
6
M
E
W
7
W
M
8
W
9
检测到异常

## Slide 51: 维护异常的顺序
  为流水线寄存器增加状态字段
  取指阶段设为 “AOK,” “ADR” (当取指地址错误), “HLT” (停机指令) 或者 “INS” (非法指令)
  解码和执行阶段传递值
  访存阶段传递或设置为“ADR”
  当指令进入写回阶段时，异常被触发
F
predPC
W
icode
valE
valM
dstE
dstM
stat
M
Cnd
icode
valE
valA
dstE
dstM
stat
E
icode
ifun
valC
valA
valB
dstE
dstM
srcA
srcB
stat
D
rB
valC
valP
icode
ifun
rA
stat

## Slide 52: 异常处理逻辑
取指阶段
访存阶段
写回阶段
dmem_error
# Determine status code for fetched instruction
int f_stat = [
imem_error: SADR;
!instr_valid : SINS;
f_icode == IHALT : SHLT;
1 : SAOK;
];
# Update the status
int m_stat = [
dmem_error : SADR;
1 : M_stat;
];
int Stat = [
# SBUB in earlier stages indicates bubble W_stat == SBUB : SAOK;
1 : W_stat;
];

## Slide 53: 流水线处理器中的副作用
期望的行为
  rmmovq 指令引起异常
  其他指令不受影响
# demo-exc3.ys
irmovq $100,%rax
rmmovq %rax,0x10000(%rax) # invalid address
addq %rax,%rax # Sets condition codes
0x000: irmovq $100,%rax
0x00a: rmmovq %rax,0x1000(%rax)
0x014: addq %rax,%rax
1
2
3
4
F
D
E
M
F
D
E
F
D
W
5
M
E
异常检测
条件码设置

## Slide 54: 避免副作用
异常出现应该禁止状态更新
  非法指令转换为流水线气泡
    除非状态指示异常状态
  数据不会被写入无效的地址
  防止条件码进行无效更新
    在访存阶段检测异常
    在执行阶段禁止条件码更新
    必须在相同的时钟周期内发生
  在最后阶段处理异常
    当在访存阶段探测到异常时
      在下一个时钟周期将气泡插入访存阶段
    当在写回阶段探测到异常时
      停止异常指令
  包含在HCL代码中

## Slide 55: 状态变化的控制逻辑
设置条件码
阶段控制
  也控制访存阶段的更新
# Should the condition codes be updated?
bool set_cc = E_icode == IOPQ &&
# State changes only during normal operation
!m_stat in { SADR, SINS, SHLT }
&& !W_stat in { SADR, SINS, SHLT };
# Start injecting bubbles as soon as exception passes through memory stage
bool M_bubble = m_stat in { SADR, SINS, SHLT }
|| W_stat in { SADR, SINS, SHLT };
# stall pipeline register W when exception encountered
bool W_stall = W_stat in { SADR, SINS, SHLT };

## Slide 56: 其他实际的异常处理
调用异常处理程序
  将PC入栈
    PC指向故障指令或下一条指令
    通常和异常状态一起通过流水线传输
  跳转到处理程序的入口地址
    通常是固定地址
    被定义为ISA的一部分
实现
  尚未实现！---OS部分

## Slide 57: 性能评估
时钟频率
  以Ghz计算
  阶段功能的划分和电路的设计
    保持每个阶段的工作量尽可能的小
指令的执行速率
  CPI: 每指令周期数
  平均来说，每条指令需要的时钟周期数
  流水线功能设计和基准程序
    例如：分支预测错误的频率

## Slide 58: PIPE的CPI
CPI  1.0
  每个周期取一条指令
  几乎每个周期都有效的执行一条新指令
    虽然每个单独的指令具有5个周期的延迟
CPI > 1.0
  有时必须停顿或取消分支
计算 CPI
  C：时钟周期
  I：执行完成的指令数
  B：插入的气泡个数 (C = I + B)
  CPI = C/I = (I+B)/I = 1.0 + B/I
  因子B/I代表因气泡而产生的平均处罚

## Slide 59: PIPE的CPI（续)
  B/I = LP + MP + RP
  LP:由加载/使用冒险停顿产生的处罚
    加载指令的比例 0.25
    加载指令需要停顿的比例 0.20
    每次插入气泡的数量 1
     LP = 0.25 * 0.20 * 1 = 0.05
  MP:由错误的分支预测产生的处罚
    条件转移指令的比例 0.20
    条件转移预测错误的比例 0.40
    每次插入气泡的数量 2
     MP = 0.20 * 0.40 * 2 = 0.16
  RP: 由ret指令产生的处罚
    返回指令站的比例 0.02
    每次插入的气泡数量 3
     RP = 0.02 * 3 = 0.06
Typical Values

## Slide 60: PIPE的CPI（续)
  B/I = LP + MP + RP
  处罚造成的影响（三种处罚的总和) 0.05 + 0.16 + 0.06 = 0.27
     CPI = 1.27 (Not bad!)

## Slide 61: 取指逻辑回顾
在取指周期期间
  选择PC
  从指令存储其中读取指令
  检查icode确定指令长度
  递增PC
时间
  第二、四步需要大量时间

## Slide 62: 标准取指时序
  确保每一部分都顺序执行
  在确定PC增加多少之后才能计算PC的值
Select PC
Mem. Read
Increment
need_regids, need_valC
1 时钟 周期

## Slide 63: 快速增加PC的电路
4-bit 加法器
need_ValC
need_regids
0
60-bit
增量
MUX
高 60 bits
低 4 bits
高 60 bits
低 4 bits
0
1
PC
incrPC
慢
快
carry

## Slide 64: 调整取指时间
60-Bit 增量
  当PC被选择时立即执行
  不必等到MUX再输出
  和存储器读并行执行
Select PC
Mem. Read
Incrementer
need_regids, need_valC
4-bit add
MUX
1 时钟 周期
标准周期

## Slide 65: 更实际的取指逻辑
取指盒子
  集成到指令缓存
  取整个cache块 (16 or 32 bytes)
  从当前块选择当前指令
  提前获取下一个块
    当到达当前块的末尾
    或在分支目标处
Bytes 1-9

## Slide 66: 现代CPU设计

## Slide 67: 指令控制
从内存中获取指令字节
  当前PC值加预测目标得到预测分支
  使用硬件动态猜测是否采取/不采取分支
将指令转换为操作
  指令执行所需的基本步骤
  典型指令需要1-3个操作
将寄存器转换为标签
  抽象的标识符将一个操作的目的和后一个操作的源相连接

## Slide 68: 执行单元
  多功能单元
    每一个可以独立操作
  一旦操作数就绪操作就可以执行
    不一定依据程序顺序执行
    受限于功能单元
  控制逻辑
    确保执行结果和顺序执行一样
Execution
Execution
Functional
Units
Integer/
Branch
FP
Add
FP
Mult
/Div
Load
Store
Data
Cache
Prediction
OK?
Data
Data
Addr
.
Addr
.
General
Integer
Operation Results
Register
Updates
Operations

## Slide 69: Intel Haswell CPU的能力
多条指令可以并行执行
  2 load（加载)
  1 store（存储)
  4 integer（整型)
  2 FP multiply（浮点乘)
  1 FP add / divide（浮点加/除)
有些指令花费多于一个周期，但是仍可以流水化
  指令 延迟 周期数（周期s/Issue)
  Load / Store 4 1
  Integer Multiply 3 1
  Integer Divide 3—30 3—30
  Double/Single FP Multiply 5 1
  Double/Single FP Add 3 1
  Double/Single FP Divide 10—15 6—11

## Slide 70: Haswell 操作
将指令动态转换为 “Uops”
  ~118 bits 宽
  保持操作，两个源，一个目的
使用乱序引擎执行Uops
  执行Uop当
    操作数可用
    功能单元可用
  执行由“预约站”控制
    跟踪uops之间的数据相关
    分配资源

## Slide 71: 高性能分支预测
影响性能的关键
  处理预测错误通常需要11-15个周期
分支目标缓存
  512 个目的地址
  4 bits 用于历史信息
  自适应算法
    可以识别重复的模式，例如交替跳转或不跳转
处理BTB未命中
  在第六个周期检测
  负偏移地址时采用预测，正偏移时不采用预测
    循环vs条件

## Slide 72: 分支预测示例
分支历史
  编码分支指令先前的历史信息
  预测是否采取分支
状态机
  每次采取分支后，向右过渡
  不采取则向左过渡
  在状态“Yes！”或“Yes?”下，预测采取分支
T
T
T
Yes!
Yes?
No?
No!
NT
T
NT
NT
NT

## Slide 73: 处理器总结
设计技术
  对所有的指令建立统一的框架
    便于在指令之间共享硬件
  将标准逻辑块与控制逻辑位连接起来
操作
  状态被保存在存储器或时钟寄存器
  组合逻辑进行计算
  寄存器/存储器时钟用于控制整体的行为
提高性能
  流水化提高了吞吐量和资源利用率
  必须保证服从ISA行为